# Předpis pro zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení

Předpis pro zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení	1

Účel a rozsah platnosti	2

Forma zpracování	2

Jiné zpracování než v dgn nebo dwg	3

Prostorová návaznost	3

# Účel a rozsah platnosti

Úkolem tohoto předpisu je stanovit jednotný a závazný způsob pro zpracování projektové dokumentace plánovaných staveb plynárenského zařízení. Předpis řeší zpracování projektové dokumentace zhotovitelem projektu a postup při jejím předávání pro zapracování do interního systému GIS.

# Forma zpracování

Projektovou dokumentaci je nutno předat přednostně v digitální podobě, buď v souborech formátu DGN nebo v souborech formátu DWG. Souřadnicové údaje budou udávány v souřadnicovém systému S-JTSK s neredukovanými souřadnicemi. Výkresy budou kresleny ve III. kvadrantu (souřadnice -x, -y). Souřadnice -X ve výkresu odpovídá souřadnici +Y v S-JTSK a souřadnice -Y výkresu odpovídá souřadnici +X v S-JTSK.

Projektovou dokumentaci je nutno předat ve 2 druzích vyhotovení:

- kompletní výkresová dokumentace projektu + popis použitých vrstev ve výkrese

- samostatný výkres obsahující pouze prvky rozdělené do jednotlivých vrstev, jejichž názvy a popis je uveden tabulce. – viz.tabulka. Tento výkres vzniká exportem a slouží pro zapracování do GIS.

| Název vrstvy | popis vrstvy |
| --- | --- |
| Linie výstavby PZ |  |
| Gasnet _VTL_ŘADY | Gasnet_usek_vtl_plynovodu_vtl |
| Gasnet_VTL_PŘÍPOJKY | Gasnet_usek_vtl_pripojky_vtl |
| Gasnet_STL_ŘADY | Gasnet_usek_plynovodu_ms_stl |
| Gasnet_NTL_ŘADY | Gasnet_usek_plynovodu_ms_ntl |
| Gasnet_STL_PŘÍPOJKY | Gasnet_usek_pripojky_ms_stl |
| Gasnet_NTL_PŘÍPOJKY | Gasnet_usek_pripojky_ms_ntl |
| Bod výstavby PZ |  |
| Gasnet_RS_VTL | Gasnet_rs_vtl |
| Gasnet_RS_MS | Gasnet_rs_ms |
| Gasnet_VTL_UZÁVĚRY | Gasnet_uzaver_plynovodu_vtl |
| Gasnet_STL_UZÁVĚRY | Gasnet_uzaver_plynovodu_ms_stl |
| Gasnet_NTL_UZÁVĚRY | Gasnet_uzaver_plynovodu_ms_ntl |
| Zařízení PKO |  |
| Gasnet_PKO_ANODA | Gasnet_pko_anodove_uzemneni |
| Gasnet_PKO_KABEL | Gasnet_pko_kabel |
| Gasnet_NN_PŘÍPOJKA_RS | Gasnet_usek_pripojky_nn_rs |

Zpracovatel projektové dokumentace předá projekt v požadované formě elektronickou poštou a z důvodu archivace také na CD nosiči při předávání projektové dokumentace k internímu připomínkovacímu řízení GasNet, s.r.o. Zhotovitel zaměření ručí za to, že na předávaném záznamovém médiu nebudou v žádné podobě počítačové viry nebo trojské koně. Předávané záznamové médium bude označeno názvem stavby a bude obsahovat údaje o zhotoviteli zaměření (název firmy, adresu, telefon). 
Zhotovitel projektové dokumentace může předat data i jiným způsobem, který si však musí předem dohodnout s pracovníkem GasNet, s.r.o.

Pracovník GasNet, s.r.o. zajišťující připomínkování projektové dokumentace předá digitální podklady na oddělení DPZ neprodleně po skončení připomínkovacího procesu, nejpozději však do 7 pracovních dnů.

# Jiné zpracování než v dgn nebo dwg

Pokud by zpracovatel neuměl zpracovat projektovou dokumentaci v uvedených formátech, může dodat projekt, po předchozí dohodě s pracovníkem Gasnet, s.r.o., 
i v jiné formě.

# Prostorová návaznost

Při zpracování projektové dokumentace musí být zajištěna prostorová návaznost na stávající data v systému GIS. Z tohoto důvodu je zhotovitel projektu povinen vyžádat si u pracovníka poskytovatele všechny dostupné podklady (plynárenské zařízení a polohopis) v území, kde bude provádět mapovací práce. V případě zjištěných rozporů mezi daty dodavatel a skutečností je pracovník projektové organizace povinen toto oznámit na oddělení DPZ.